## Slide 1: OSNOVE O MATERIJALIMA ZA ISPUNE KOJE BI ZAISTA MORA LI ZNATI 

## Slide 2
1. Kakve materijale za direktnu izradu ispuna danas možemo naći na tržištu?
S obzirom na kemijski sastav, materijale za direktnu izradu ispuna dijele sa na materijale na tzv.
staklenoionomernoj osnovi i
na matrijale na kompozitnoj osnovi

## Slide 3: Koji su materijali na staklenoionomernoj osnovi?
To su materijali što se sastoje od praška i tekućine. Prašak sadrži kalcijsko-aluminijske fluoro silikatne čestice stakla, dok je tekućina obično poliakrilna kiselina,

## Slide 4: Što su to konvencionalni staklenoionomeri?
Vrsta cementa koja se svezuje acido-baznom reakcijom (uobičajeni naziv "kemijskim putem").
S obzirom na kliničku primjenu razlikujemo:
a) tip I za cementiranje inlaya i krunica
b) tip II za ispune
c) tip III za podloge i pečaćenje fisura

## Slide 5: Koji su materijali na kompozitnoj osnovi?
Ovoj skupini pripadaju:
hibridni kompoziti
kompoziti s mikropunjenjem,
kompomeri,
polikiselinom modificirane smole

## Slide 6: Što su to kompomeri?
Pojavom na tržištu napravili su pravu pomutnju jer su, zbog neznanja, greškom svrstavani i u kompozite i u staklenoionomere.
Sam naziv kompomer (akronim od kompozit i staklenoionomer) označava povezivanje kompozita i staklenoionomernog cementa u jedinstveni materijal.
Po sastavu su bliži kompozitima (ako vam je lakše za razumjeti smatrajte ih kompozitima), ali u odnosu na njih posjeduju reaktivne čestice stakla i kisele polimerizirajuće monomere.

## Slide 7: Kompozitni materijali
Kompozit se definira kao kombinacija dvaju ili više kemijski različitih materijala s jasnim graničnim spojem između komponenti i svojstvima boljim od pojedinačnih komponenti.
Sastoje se od tri dijela: organske smolaste matrice, anorganskih čestica punila i svezujućeg sredstva.
U sastav kompozita ulaze i stabilizatori boje, inhibitori, pigment iaktivatorski sustav

## Slide 8: VRSTE DIREKTNIH KOMPOZITNIH MATERIJALA
Najviše se rabi klasifikacijakompozitnih materijala temeljenih na veličini čestica punila.
1.Tradicionalni (konvencionalni) kompozitni materijali (makropunila)
2.Mikropunjeni kompozitni materijali
3.Hibridni kompozitni materijali.

## Slide 9: Tradicionalni ili konvencionalni kompozitni materijali (makropunila)
danas se rijetko koriste zbog lošeg poliranja, nestabilnosti i diskoloracije
70-80% tež anorganskog punila
veličina čestica 20-50 mikrona
nedostaci: hrapavost, diskoloracija
diskoloracija nastaje zbog nazočnosti tercijarnih amina koji se pod utjecajem UV svjetla pretvaraju u žuto, i to obično u intervalu od 18 do 24 mjeseca
površinska hrapavost se povećava sa starošću materijala zbog trošenja ili gubitkam površinskih čestica matriksa

## Slide 10: Mikropunjeni kompozitni materijali
čestice veličine 0,02-0,04 mikrona
visoka poliranost i estetski izgled
ne preporuča se uporaba u područjima s visokim žvačnim tlakom
često je marginalno puzanje
veće polimerizacijsko skupljanje
niži modul elastičnosti
niža otpornost na lom
niži modul elastičnosti te zbog toga niža fleksibilnost nego mikropunilo pa se
stoga preporučuju za kavitete V razreda zbog fleksije zuba
pukotine ili frakture se obično događaju na spoju između prepolimeriziranih
čestica punila i organskog matriksa zbog slabe sveze u ovom dijelu
ograničena dubina stvrdnjavanja u usporedbi s ostalim kompozitnim materijalima

## Slide 11: Hibridni kompozitni materijali
70-80% težinskog udjela punila
čestice veličine 0,04-5 mikrona
obično su radioopakni
fizička svojstva su između konvencionalnih i makropunjenih sa sitnim česticama punila
rezistentni na frakture

## Slide 12: TEHNIKA JETKANJA
35%-tna koncentracija fosforne kiseline
Svrha jetkanja je:
1.povećanje površinske energije potrebne za vlaženje i adheziju
2.kemijsko čišćenje koje također pridonosi vlaženju površine i adheziji
3.stvaranje mikropora za mehaničku retenciju

## Slide 13
Jetkanje 15 sekundi proizvodi snagu sveze jednaku onoj pri jetkanju 60 sekundi i ne utječe značajno na pukotinu

## Slide 14
Ukoliko je jetkana površina kontaminirana vlagom, dodatno jetkanje u trajanju od 10 sekundi prevenirat će slabljenje snage sveze do koje dolazi uslijed kontaminacije vlagom. Ovo smanjenje može iznositi 50 do 70%

## Slide 15: POSTUPCI POLIMERIZACIJE
1.kemijski aktivirana
smole koje polimeriziraju na ovakav način su dvokomponentne od kojih jedna pasta sadrži tercijarni amin kao aktivator, a druga benzoil peroksid kao inicijator. Budući da se miješaju ručno, porozni su zbog inkorporacije mjerhurića zraka

## Slide 16
2.aktivirana vidljivim (plavim) svjetlom
Ove smole sadrže kamforkinon (0,25%) kao fotoinicijator
Kamforkinon ima apsorpcijski spektar od 390 – 510 nm, s maksimumom apsorpcije na 470 nm.

## Slide 17
Konvencionalni uređaji koriste halogene žarulje kako bi proizveli bijelo svjetlo koje filtracijom daje plavo svjetlo valne duljine 400 – 540 nm.
Zadnjih nekoliko godina proizvedene su halogene žarulje koje emitiraju plavo svjetlo početnog nižeg intenziteta nakon čega slijedi veći intenzitet tzv. soft-start uređaji. Svrha im je osigurati rubni integritet ispuna jer se smola polimerizira sporije u početnoj fazi stvrdnjavanja nego kao što je to kod klasičnih halogenih uređaja.
Ovo omogućuje otjecanje kompozitnog materijala tijekom početne faze polimerizacije, minimizirajući stres koji nastaje na svezujućim površinama

## Slide 18
Najnovija dostignuća su uređaji temeljeni na plavim diodama (LED – light emitting
diode).
Diodni polimerizatori umaju nekoliko prednosti u odnosu na standardne halogene uređaje.
Prvo, plave diode emitiraju svjetlo uske valne duljine. Plave diode (koje koriste galij-nitrid kao poluvodič) proizvode vidljivo svjetlo valne duljine 450 – 490 nm s
maksimumom na 460 nm.
Ovo je idealno za materijale koji imaju najčešće rabljeni fotoinicijator – kamforkinon. Budući da emitiraju svjetlo uske valne duljine, zahtijevaju manju snagu što znači da se mogu puniti odnosno raditi uz napajanje baterijom, što omogućava proizvodnju relativno malih, bežičnih i prenosivih uređaja. Također, vijek trajanja im je barem 10 puta duži od halogenih žarulja (halogene žarulje traju 50 – 100, a diode nekoliko tisuća sati), jer nema oštećenja filtera, reflektora i bulbusa kao kod halogenih žarulja, što reducira jakost izlaznog intenziteta svjetla.

## Slide 19
KOMPOZITNI MATERIJALI ZA STRAŽNJE ISPUNE
PREDNOSTU U USPOREDBI S AMALGAMOM
estetika
niska toplinska provodljivost
mehanička adhezija za zubnu strukturu
nema žive ni galvanizma
štedi zubnu strukturu
može ojačati zubnu strukturu
lako se modelira prije polimerizacije

## Slide 20
NEDOSTACI U USPOREDBI S AMALGAMOM
zahtijevaju duže vrijeme za aplikaciju
mikropukotina
poslijerestoracijska osjetljivost

## Slide 21
Hibridnim kompozitnim materijalima daje se prednost u odnosu na kompozitne materijale s mikropunilom za restoracije na stražnjim zubima jer imaju veću otpornost na djelovanje žvačnih sila. Jednako su pogodni za rekostrukcije u stražnjoj regiji i u području fronte.
Kompoziti s mikropunilom se preporučuju za slučajeve gdje je estetska glatka površina nužna, a na mjestu su smanjenog okluzijskog tlaka, te za kavitete koji zahtijevaju fleksibilnost (npr. abfrakcijske lezije i cerviksni defekti).

## Slide 22: TEKUĆI KOMPOZITNI MATERIJALI
Tekuće kompozitne materijale karakterizira niži udio anorganskog punila, niska viskoznost te niži modul elastičnosti. Zbog niskog udjela anorganskog punila, radioopaknost je nedostatna. Nisu pogodni za rekonstrukcije u području visokog žvačnog tlaka.
Preporučuju se za kavitete V i III razreda, za minimalno-invazivne preparacije te kao podloga ili «liner» gdje djeluju kao elastični amortizirajući sloj koji smanjuje stres nastao djelovanjem okluzijskog opterećenja